EBULIÇÃO CONVECTIVA DA ÁGUA EM SISTEMA SOLAR COM CONCENTRADOR CILÍNDRICO PARABÓLICO

Aécio Luís P. Pacheco, Victor C. Pigozzo, Elaine M. Cardoso, Júlio C. Passos

Departamento de Engenharia Mecânica, LEPTEN / Boiling, Laboratório de Engenharia de Processos de Conversão de Energia, Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, SC, Brazil.

aeciopp@gmail.com

Palavras-Chave: Energias Renováveis, Concentrador Solar, Custo, Eficiência.

INTRODUÇÃO

A escassez de recursos e a crescente preocupação com os impactos causados por combustíveis fósseis para geração de energia têm provocado, nas últimas décadas, significativos investimentos em pesquisas na área de energias renováveis. A energia provida do sol contempla grande parte dessas pesquisas, sendo um de seus segmentos a geração através de concentradores cilíndrico parabólicos.

Atualmente, as plantas solares existentes com esta tecnologia utilizam um óleo sintético como fluido. Este óleo escoa pelo campo solar absorvendo a radiação em forma de calor. Esta tecnologia é denominada Fluido de Transferência Térmica, HTF (Heat Transfer Fluid). Entretanto, as primeiras experiências feitas com calhas parabólicas usavam a tecnologia de Geração Direta de Vapor, DSG (Direct Steam Generation), utilizando a água como fluido de trabalho. A razão para a não utilização do sistema DSG atualmente consiste nas incertezas técnicas de se ter um fluxo bifásico no campo solar. No entanto, a tecnologia DSG possui potencial para obter vantagens na redução de custos, além de apresentar maior eficiência do que no caso do sistema HTF e utilizar um fluido não poluente. Este resumo tem como objetivo expor as etapas e métodos, utilizados no projeto de construção, de um sistema solar com concentrador cilíndrico parabólico para estudar a ebulição convectiva da água. Este projeto visa a investigação dos parâmetros do fluxo monofásico e bifásico (queda de pressão, distribuição de temperatura nos tubos e estabilidade do processo) utilizando a tecnologia Direct Steam Generation.

METODOLOGIA

A fim de estudar a ebulição convectiva da água em coletores solares com concentrador cilíndrico parabólico, um aparato experimental foi projetado e construído no LEPTEN/Boiling:

Figura 01 - Configuração do aparato experimental

A bancada de testes fornece água na entrada do coletor nos estados de pressão e temperatura desejados, assim como a vazão. Para isso os componentes do circuito foram projetados e selecionados para atenderem as condições de testes. O circuito, como mostrado acima, é composto por uma bomba centrífuga, um aquecedor elétrico, um condensador, uma válvula redutora de pressão e o coletor solar, que é a seção de teste do experimento. Além destes componentes a bancada é instrumentada com termopares, transdutores de pressão e um medidor de vazão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aparato experimental encontra-se em fase inicial de testes. Estão sendo realizados testes monofásicos para a determinação dos polinômios de desempenho e para a caracterização das eficiências óptica e geométrica do coletor. Na segunda fase do presente projeto, serão realizados testes com mudança de fase para diferentes condições de operação, simulando uma planta de escala comercial.

Figura 02 - Concentrador Cilíndrico Parabólico

CONCLUSÃO

Este estudo tem caráter inovador, pois a tecnologia DSG possui melhor desempenho, menor custo, além de utilizar fluido não poluente quando comparada a plantas comerciais instaladas atualmente. A contribuição deste estudo consiste em um melhor entendimento dos mecanismos envolvidos, bem como, um melhor controle dos parâmetros impostos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o suporte financeiro recebido de P&D ANEEL/ TAESA, CAPES e CNPq.

REFERÊNCIAS

Zarza, E., 2002, Generación directa de vapor con colectores solares cilindro parabólicos, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, España.

Duffie, J.A., Beckman, W.A., 1991, Solar Engineering of Thermal Processes, Ed. John Wiley & Sons, (2ª Ed.), ISBN: 0-471-22371-9